## Slide 1: Topologías
Gabriel Savo

## Slide 2: Red en Bus
Todas las estaciones están conectadas a un único canal de comunicaciones por medio de unidades de interfaz y derivadores. Las estaciones utilizan este canal para comunicarse con el resto.
Tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace y no tiene ninguna otra conexión entre nodos.
La ruptura del canal (cable) hace que los hosts queden desconectados.
Permite que todos los dispositivos puedan ver todo de todos los demás dispositivos (lo que puede ser ventajoso). Puede ser desventajoso si se producen problemas de trafico y colisiones.
Es la mas común en pequeñas LAN, con HUB o SWITCH FINAL en uno de los extremos.

## Slide 3: Red en Bus

## Slide 4: Red en Anillo
Cada estación esta conectada a la siguiente y la ultima a la primera y tiene un receptor y un transmisor (repetidor).
La comunicación se da por el paso de un token o testigo y así se evitan eventuales perdidas de información debidas a colisiones.

## Slide 5: Red en Anillo

## Slide 6: Red en Estrella
Las estaciones están conectadas directamente al servidor u ordenador y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de el.
Crea una mayor facilidad de supervisión y control de información.

## Slide 7: Red en Estrella

## Slide 8: Red en Malla
Cada nodo esta conectado a uno o mas de los otros nodos haciendo posible llevar los mensajes de uno a otro por diferentes caminos.
Si la red de malla esta completamente conectada no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores.

## Slide 9: Red en Malla

## Slide 10: Ethernet
Es una norma o estándar de la Topología Red en Bus que determina la forma en que los puestos de la red envían y reciben datos sobre un medio físico.
Fue diseñada para enviar datos a 10 Mbps, aunque posteriormente ha sido perfeccionada para trabajar a 100 Mbps, 1 Gbps o 10 Gbps y se habla de versiones futuras de 40 Gbps y 100 Gbps.
En sus versiones de hasta 1 Gbps utiliza el protocolo de acceso al medio CSMA/CD (Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Detección de Colisiones.
Actualmente es el estándar mas utilizado en redes locales/LANs.

## Slide 11: FDDI
Surgieron a mediados de los 80 para dar soporte a las estaciones de trabajo de alta velocidad, que habían llevado al limite a las tecnologías Ethernet y Token Ring.
Están implementadas normalmente mediante una física de estrella y lógica de anillo doble de token, uno transmitiendo en el sentido de las agujas del reloj (anillo principal) y el otro en dirección contraria (anillo de respaldo o back up) que ofrece velocidad de 100 Mbps sobre distancias de hasta 200 metros, soportando hasta 1000 estaciones conectadas.
Su uso mas normal es para conectar entre si redes LAN de cobre o computadores de alta velocidad.